РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.10.2023 года                            №43

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Краснянского сельского поселения

На основании Представления об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства Урюпинской межрайонной прокуратуры от 31.03.2023 года №7-31-2023, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Краснянского сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Краснянского сельского поселения на 2023-2033 годы согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Краснянского сельского поселения от 22.04.2021 года №19 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Краснянского сельского поселения».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию в установленном законом порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Краснянского

сельского поселения                                                            Ю.В. Кабылин

Приложение

к постановлению администрации

Краснянского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

от 11.10.2023  года №43

# Схема

# водоснабжения и водоотведения на территории Краснянского сельского поселения

# на 2023-2033 г.г.

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года Краснянского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и Водоотведения»);

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 51617-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования»;

- СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. редакция СНиП 2.04.02-84*;

- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 г. №168;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» от 01.06.2002 г., утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10;

- СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

- ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования от 30 апреля 2003 года №78;

- «СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»;

- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением №1), приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. №180;

- Генеральный план Краснянского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области;

- Результаты технического обследования объектов системы водоснабжения.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Краснянском сельском поселении Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальное образование Краснянское сельское поселение расположено в восточной части Урюпинского муниципального района. Граница Краснянского сельского поселения утверждена Законом Волгоградской области от 30.03.2005 года №1037-ОД «Об установлении границ и наделение статусом Урюпинского муниципального района и муниципальных образований в его составе».

Краснянское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере – с Новониколаевским районом Волгоградской области;

- на востоке – с Новониколаевским районом Волгоградской области;

- на юге - с Окладненским сельским поселением;

- на западе - с Дьяконовским сельским поселением.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 30.03.2005 года №1037-ОД «Об установлении границ и наделение статусом Урюпинского муниципального района и муниципальных образований в его составе» в состав Краснянского сельского поселения входят следующие населенные пункты: хутор Красный, хутор Кухтиновский, хутор Серковский, хутор Осиповский, хутор Степной, административным центром Краснянского сельского поселения является хутор Красный.

Общая площадь территории Краснянского поселения составляет 10852 га. Численность постоянного населения на 01.01.2023 составила 607 человека. Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются: автомобильные дороги федерального и местного значения.

Главными элементами природного каркаса Краснянского сельского поселения являются: Артезианские скважины.

Основу градообразующей базы Краснянского сельского поселения составляют: ООО «Красное», ООО «Лидер» и 18 КФХ.

Основными направлениями деятельности хозяйств являются производство растениеводческой продукции и животноводство.

Климат на территории поселения континентальный, зима сравнительно холодная, преимущественно с пасмурной погодой, нередки оттепели и гололедица. Лето теплое, с ясной погодой. Осадки в виде ливней с грозами, иногда с градом. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 3 м до 8 м.

В Краснянском сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда Краснянского сельского поселения составляет 21.5 тыс. кв.м. Всего в поселении насчитывается 178 жилых домов, расположенных в х. Красный, х. Кухтинский, х. Серковский, х. Осиповский, х. Степной.

Численность постоянно проживающего населения Краснянского сельского поселения на расчетный срок до 2033 года составит 615 человек. Численность сезонного населения в садоводческих и дачных объединениях - 30 человек.

В настоящее время на территории Краснянского сельского поселения имеются централизованные системы водоснабжения.

Водоснабжение осуществляется от 5 артезианских скважин. Глубина скважин от 90 м до 125 м. Вода подается насосами ЭЦВ 6-6,5.-120, ECO 5-105. Имеются 5 башен Рожновского.

На территории Краснянского сельского поселения отсутствуют канализационные очистные сооружения.

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью и эксплуатируются следующими предприятиями: МКП «Родник» Краснянского сельского поселения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Краснянского сельского поселения являются водозаборные скважины подземного типа. Качество воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Водоснабжение населенных пунктов Краснянского поселения организовано от водозаборных скважин подземного типа. Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и не действуют в следующих населенных пунктах: хутор Кухтинский, х. Степной

Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории населенных пунктов хутор Красный, хутор Серковский, хутор Осиповский является МКП «Родник» Краснянского сельского поселения, лицензия на разведку и добычу подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд населенных пунктов Краснянского сельского поселения оформлена в 2023 г серия ВЛГ номер 014026 тип ВЭ. Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производите льность, тыс. м3/сут | Глуби на, м | Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Артезианская скважина №07362 х Красный Урюпинского района Волгоградской обл | глубинный электронасос ECO 5-105 | 1992г | 0,11 | 96 | в радиусе 30 м |
| 2. | Артезианская скважина №6746 х Красный Урюпинского района Волгоградской обл | глубинный электронасос ЭЦВ-6-16-110 | 1975г. | 0,24 | 110 | в радиусе 30 м |
| 3. | Артезианская скважина №02163 х Красный Урюпинского района Волгоградской обл | глубинный электронасос ЭЦВ-6-10-185 | 1986г | 0,24 | 106 | в радиусе 30 м |
| 4. | Артезианская скважина №9692 х Серковский | глубинный насос ЭЦВ 6-6,3-125, водопровод | 1978 | 0,24 | 132 | в радиусе 30 м |
| 5 | Артезианская скважина №07355 х Осиповский | глубинный насос ЭЦВ 6-10-110, водопровод | 1992 | 0,24 | 94 | в радиусе 30 |

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м3 | марка насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ---------------- | --------------- | ---------------- | ------------ | ---------- | ----------- | --------------- |

Водопроводные сети проложены из асбестовых трубопроводов диаметром от 90 до 110 мм общей протяженностью 10,858 км. Износ существующих водопроводных сетей по Краснянскому сельскому поселению составляет 70%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Краснянского поселения из артезианских скважин составляет 0.3 тыс.м3/сут., с учетом сезонного населения – 0.35тыс.м3/сутки. Водопроводными сетями охвачено 70 % территории жилой застройки.

Итог:

- Отбор воды осуществляется с помощью насосов ЭЦВ 6-6,3-125, ЭЦВ 6-10-110, ECO 5-105, размещаемых на территории Краснянского сельского поселения.

- Источником водоснабжения Краснянского поселения являются Артезианские скважины.

- Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Водопроводная сеть на территории Краснянского сельского поселения, проложенная в 1975 году, имеет удовлетворительное состояние и требует перекладки и замены 30% трубопроводов.

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Краснянского  сельского поселения:

-	увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

-	создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2033 года и подключения 100% населения Краснянского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3.

Таблица 3

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2023 год | Расчетный срок – 2033 год |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | х.Красный | 128 | 434 | 5 | 439 |
| 2 | х.Кухтиновский | 3 | 17 | - | 17 |
| 3 | х.Серковский | 36 | 114 | 3 | 117 |
| 4 | х.Осиповский | 10 | 34 | - | 34 |
| 5 | х.Степной | 1 | 8 | - | 8 |
| Всего по поселению | 178 | 607 | 8 | 615 |

Жилищное строительство на период до 2033 года не планируется.

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Краснянского сельского поселения принимаются артезианские скважины и искусственные водоемы.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2027 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное  строительство  оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными - 120 л/чел. в сутки

- индивидуальной жилой застройки - 70 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании – 40 л/чел в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 4.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 10 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 80 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 20 л на одного работника;

- предприятия общественного питания - 5 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения - 40 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 30 л на одного человека в смену. Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 3.5 л/с; для коммунально-производственных объектов – 5.0 л/с.

Расчетное количество пожаров в год в поселении - 5. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 3.5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 2 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение двух часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах и водонапорной башне. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 75м3/сут.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Сезонное население

Таблица 4

Современное состояние-2023 год          1 этап строительства-20__ год         2 этап строительства-20__ год           Расчетный срок

строительства 20__год

| № п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотребления, л/чел. в сутки | Население тыс.чел. | Водопотребление м3/сут | Водопотребление м3/год | Население тыс.чел. | Среднесуточной водопотребление м3/сут | Максимальное суточное водопотребление м3/сут | Население тыс.чел. | Среднесуточной водопотребление м3/сут | Максимальное суточное водопотребление м3/сут | Население тыс.чел. | Среднесуточной водопотребление м3/сут | Максимальное суточное водопотребление м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка высокой этажности (5-9 этажей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности этажности (2-4 этажа) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Жилые дома с водопроводом, канализацией и ванными | 120 | 0,142 | 17,04 | 6219,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Жилая застройка с водопроводом и канализацией без ванн при круглогодичном проживании | 70 | 0,273 | 19,11 | 6975,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по постоянному населению: | 190 | 0,415 | 36,15 | 13194,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Индивидуальная жилая застройка без водопровода и канализации при сезонном проживании | 40 | 0,84 | 3,36 | 1226,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по сезонному населению | 40 | 0,84 | 3,36 | 1226,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по поселению | 230 | 1,255 | 39,51 | 14421,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 200 л/чел. в сутки, в соответствии с СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - 1 в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из водопроводной сети  от водозаборной скважины подземного типа 3 л/м2.

Суммарное водопотребление Краснянского сельского поселения по этапам строительства представлено в таблице 5.

Таблица 5

| №пп | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | питьевого качества |  |  | технической |
|  |  | соврем. | I этап 20__ год | 2 этап 20__ год | расчетный | I этап 20__ год | 2 этап 20__ год | расчетный |
|  |  | состоян. 2023 год |  |  | срок , 20__год |  |  | срок , 20__ год |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственно- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источником водоснабжения населенных пунктов Краснянского сельского поселения на расчетный срок являются артезианские скважины. На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- 0.013 тыс. куб.м/сут.

Расчетная потребность технической воды на полив:

- 0.09 тыс. куб.м/сут.

На территории Краснянского сельского поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- водозаборных скважин;

- водонапорных башен.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения необходимых заключений. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Краснянского сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в х.Красном с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, и др.) и со строительством (либо модернизацией) узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0.3 га;

- строительство новой артезианской скважины;

- установка новой водонапорной скважины;

- установка узла водоподготоки.

На I этап строительства расчетное водопотребление по Краснянскому поселению составит 0.093 тыс. куб.м/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства;

- замена насоса и насосного оборудования;

- ремонт и замена ветхих сетей.

На II этап строительства расчетное водопотребление по Краснянскому поселению составит 0.103 тыс. куб.м/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

-реконструкция существующих водозаборных сооружений;

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

ремонт и замена ветхих сетей.

На расчетный срок водопотребление поселения составит 0.103 тыс. куб.м/сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство новой артезианской скважины;

- ремонт и замена ветхих сетей.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2033 год) должна составить 0.103тыс. куб.м/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. На 1 этап строительства расчетное водопотребление по Краснянскому сельскому поселению составит 0.093 тыс. куб.м/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно- питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

-реконструкция существующих водозаборных узлов;

-строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

-строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства;

- замена насоса и насосного оборудования;

- ремонт и замена ветхих сетей.

2 этап. На 2 этап строительства расчетное водопотребление по Краснянскому сельскому поселению составит 0.103 тыс. куб.м/сутки.

На этот период  для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных сооружений;

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- ремонт и замена ветхих сетей.

3 этап строительства (расчетный срок 2033 год). На 3 этап строительства расчетное водопотребление по Краснянскому сельскому поселению составит 0.103 тыс. куб.м/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия

- строительство новой артезианской скважины;

- ремонт и замена ветхих сетей.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 50 до 100 мм. Общая протяженность сетей составит 10 км.

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения содержат сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, на окружающую среду.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения являются подземные воды. В соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и СНиП 31.13330.2021 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В первом поясе ЗСО:

территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоянным наблюдением;

запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора и водопроводных сооружений, в том числе, жилых и хозяйственных зданий, прокладка трубопроводов различного назначения, проживание людей (в том числе, работающих на водозаборе). А также применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО:

запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, сооружений подземной фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также других сельскохозяйственных объектов, применение удобрений и ядохимикатов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Во втором и третьем поясах ЗСО:

Ликвидируются все бездействующие скважины, представляющие опасность в отношении возможности загрязнения водоносного горизонта;

ограничивается бурение новых скважин и любое новое строительство при обязательном согласовании с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, органами геологического контроля и органами по регулированию использования и охране вод;

запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр, которые могут привести к загрязнению водоносного горизонта;

запрещается размещение накоплений промстоков, шламохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Согласно СП 30.13330.2021 на подземных водозаборах производительностью более 50 м3/сут., следует предусматривать системы (мероприятия) обеззараживания воды вне зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим нормам.

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2023 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и (или) сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведённым в программе с учётом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2023 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2022 - 11%, для последующих со снижением на 10 процентных пункта.

Всего инвестиций на 2023 - 2033 годы необходимо 3500 тыс. руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения 3500 тыс.руб. (с учетом указанного уровня инфляции).

В таблице 6 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 6

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- |
|  | Водоснабжение | Водоотведение | ИТОГО по программе |
| 2023 | 500 | - | 500 |
| 2024 | 500 | - | 500 |
| 2025 | 500 | - | 500 |
| 2026 | 500 | - | 500 |
| 2027 | 500 | - | 500 |
| 2028 | 500 | - | 500 |
| 2029 | 500 | - | 500 |
| Всего по проекту | 3500 | - | 3500 |

Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий.

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего 3500 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение - 3500 тыс. рублей.

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения в 2023 - 2033 годах составляет:

- всего	- 3500 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет - 3500 тыс. рублей;

6.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения Краснянского сельского поселения.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл = Ф Пв / Qувел.водосн.абон.

где:	Ф Пв –  финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

-.увел.водосн. Г

Qувел.водосн.абон.	- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м /час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл = Ф Пк / Qувел.водосн.абон.

где:	Ф Пк - финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли); Qувел.водосн.абон.- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (куб.м/час).

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

- к сетям водоснабжения составит ______ руб./ м3/час;

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В результате реализации мероприятий:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация мероприятий направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Краснянского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2023 - 2033 г.г. согласно техническому заданию.

Приложение 1

Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                              по развитию систем водоснабжения Краснянского сельского поселения Урюпинского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов                                                                                                                                                                                                                                                      (организационный план)                                                                                                                                                                                                                                          1 этап 2023 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10 |
| 1 | Организация водоподготовки | м3/сут | улучшения качества воды | 120 |  | 50 |  |  |  |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение" | км |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                по развитию систем водоснабжения Краснянского сельского поселения Урюпинского  муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов                                                                                (организационный план)                                                                                                                                                                                                                                                                         2 этап 2027-2033 года

| 1 | Организация водоподготовки | м3/сут | улучшения качества воды | 120 |  |  | 70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Строительство скважин | шт | увеличение объема воды | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Строительство водопровода | км | улучшение водоснабжения | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение": |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2                                                                                                                 Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                   по развитию систем водоснабжения Краснянского сельского  поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (финансовый план) водоснабжение

1 этап 2023-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Организация водоподготовки | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение": | 1000 |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                          по развитию систем водоснабжения Краснянского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов                                                                                                                                                            (финансовый план)                                                                                                                                                                                                                                                водоснабжение                                                                                                                                                                                                                                                                     2 этап 2027-2033 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб. (без НДС) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство скважин | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |
| 2 | Строительство водопровода | 500 |  |  | 500 |  |  |  |

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения не выявлены.